## Slide 1: Inhalator AEROSPHERE®
PL-16745

## Slide 2: Inhalator AEROSPHERE®
  Odpowiedniej wielkości cząstki fosfolipidowe nośnika1–3
  Jednorodne przyłączenie cząstek substancji leczniczych3,4
  Stabilna, homogenna zawiesina zapewniająca powtarzalność dawkowania3
  Dostarczanie leku do centralnych i obwodowych dróg oddechowych3,5
MMAD (ang. mass median aerodynamic diameter) – średnica aerodynamiczna cząstki odpowiadająca medianie rozkładu masowego. 1. Demoly P i wsp. Respir Med 2014;108:1195–1203; 2. Wauthoz N, Amighi K. Eur J Lipid Sci Technol 2014;116:1114–1128; 3. Vehring R i wsp. Langmuir 2012;28:15015–15023; 4. Lechuga-Ballesteros D i wsp. Future Med Chem 2011;3:1703–1718; 5. Taylor G i wsp. Eur J Pharm Sci 2018;111:450–457.
MMAD ~3 µm

## Slide 3: Cząstki w technologii AEROSPHERE®
Nowoczesne, aerodynamiczne, porowate cząstki – nośniki umożliwiające efektywne dostarczanie substancji leczniczych1
Vehring R i wsp. Langmuir. 2012;28(42):15015-15023.
Wauthoz N i wsp. Eur J Lipid Sci Technol. 2014; 116(9):1114-1128
Demoly P i wsp. Respir Med 2014;108:1195–1203;
de Boer AH i wsp. Eur J Pharm Biopharm. 2015;6:143-151.
  Lekka, porowata struktura, poprawiająca właściwości aerodynamiczne i zapewniająca odpowiednią aerolizację1
  Amfifilowa, porowata powierzchnia, ułatwiająca adhezję kryształów leku – ograniczenie interakcji lek-lek i lek-kanister1
  MMAD ~3,0 µm – optymalny rozmiar aerodynamiczny – skuteczne dostarczanie leku do centralnych i obwodowych dróg oddechowych1,3,4
  Złożone z fosfolipidów, naturalnego składnika surfaktantu płuc – umożliwienie dyspersji i osadzania kryształów leku na powierzchni dróg oddechowych2
MMAD (ang. mass median aerodynamic diameter) – średnica aerodynamiczna cząstki odpowiadająca medianie rozkładu masowego.
  1
Porowate cząstki
Kryształy substancji leczniczych

## Slide 4: Dostarczanie leku do centralnych i obwodowych dróg oddechowych
1. Doty A i wsp. AAPS PharmSciTech 2018;19(2):837–44. 2. Vehring R i wsp. Langmuir 2012;28(42):15015–15023. 3. Fernandez-Tena A i wsp. Arch Bronconeumol 2012;48(7):240–6. 4. Taylor G i wsp. Eur J Pharm Sci 2018;111:450–57. 5. Wauthoz N, Amighi K. Eur J Lipid Sci Technol 2014;116(9):1114–28. 6. De Backer W i wsp. Int J COPD 2018;13:2673–84. 7. Glasser JR, Mallampalli RK. Microbes Infect 2012;14(1):17–25.
Porowate, lekkie, aerodynamiczne cząstki nośnika (~3 μm) umożliwiają dostarczenie leku zarówno do centralnych, jak i obwodowych dróg oddechowych
Cząstki zbudowane z fosfolipidów, naturalnego składnika surfaktantu płuc, dyspergują na powierzchni dróg oddechowych
Wysoka depozycja substancji leczniczych dostarczonych równomiernie do płuc

## Slide 5: Technologia AEROSPHERE® zapewnia efektywne, równomierne dostarczanie leku do płuc
Lekkie, aerodynamiczne cząstki fosfolipidowe to nośniki, dostarczające kombinację substancji leczniczych – zarówno do centralnych, jak i obwodowych dróg oddechowych
Technologia AEROSPHERE® pozwala uzyskać frakcję drobnych cząstek na poziomie ≥55%*
Technologia AEROSPHERE® zapewnia depozycję w zakresie do 38% (w porównaniu z typową depozycją płucną wynoszącą 10–20% w przypadku innych pMDI**)
* In vitro. ** pMDI zawiesinowe. pMDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem.
1. Fernandez-Tena A i wsp. Arch Bronconeumol 2012;48:240–246; 2. Taylor G i wsp. Eur J Pharm Sci 2018;111:450–457; 3. Vehring R i wsp. Langmuir 2012;28:15015−15023; 4. Lechuga-Ballesteros D i wsp. Future Med Chem 2011;3:1703–1718.

## Slide 6: AEROSPHERE® - wysoka frakcja drobnych cząstek
BGF, budezonid/glikopironium/formoterol; FF, fumaran formoterolu; FPF, frakcja drobnych cząstek; GFF, glikopironium/fumaran formoterolu; GP, glikopironium. 1. Doty A i wsp. AAPS PharmSciTech 2018;19:837–844; 2. Vehring R i wsp. Langmuir. 2012;28:15015-15023 3. Usmani OS i wsp. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021;16:113-124.
Frakcja drobnych cząstek (FPF) badana przy różnych wartościach przepływu wdechowego (15–90 L/min)1
GFF: stabilne, wysokie wartości FPF >55% przy przepływie wdechowym w zakresie 30–90 L/min1
0
15
FPF (<5 µm) (%)
30
45
60
75
90
20
30
40
50
60
70
80
Przepływ wdechowy (L/min)
GP
FF
10
FPF
40
Średnica aerodynamiczna (µm)
35
30
25
20
15
10
5
0
Masa, %
Urządzenie
Wlot
11,8
6,4
4
2,3
1,4
0,8
0,5
Porowate cząstki
Glikopironium
Glikopironium/formoterol
Glikopironium/formoterol/mometazon
Jednorodny rozkład wielkości cząstek
niezależnie od dawki (w zakresie 0,3-18 μg GP)2
Jednorodny rozkład wielkości cząstek
niezależnie od liczby substancji leczniczych2
Porównywalne wartości FPF kombinacji trójskładnikowej BGF: 47-51% przy przepływie wdechowym 30 L/min i 58-61% przy przepływie wdechowym 60 L/min3

## Slide 7: BGF AEROSPHERE® - wysoka depozycja płucna
pMDI – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem;
*pMDI zawiesinowe. **Wielkość cząstek ustalono na podstawie wielkości cząstek poszczególnych składników5 1. Israel S i wsp. Eur J Pharm Sci. 2020;153:105472. 2. Usmani O i wsp. Respir Res 2021;22:261. 3. Fernández Tena A, Casan Clarà P. Arch Bronconeumol 2012;48:240–46. 4. Demoly P i wsp. Respir Med 2014;108:1195–1203. 5. Usmani OS i wsp. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021;16:113–24. 6. Ochs M i wsp. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:120–24.
BGF AEROSPHERE® : wysoka depozycja płucna:
37,7% u zdrowych ochotników badania I fazy1
32,1% w populacji chorych na POChP2
2–3× większa depozycja płucna niż typowe pMDI* (32,1-37,7% wobec 10–20%)1–3
MMAD ~3μm2
200 μm6
3 μm2
GLIKOPIRONIUM
FORMOTEROL
BUDEZONID
Cząstki nośnika z BGF o wielkości ~3 µm** mieszczą się w optymalnym zakresie wielkości wynoszącym 1,5–5 µm, co pozwala na ich depozycję w całych płucach2,4,5.

## Slide 8: Depozycja w centralnych i obwodowych drogach oddechowych
Chart: 
| Radioznakowane placebo pMDI (n=10) | Radioznakowany GFF pMDI (N=10)
Średni znormalizowany stosunek obwodowa/centralna część płuca (nO/I) | 0.59 | 0.57
Średni znormalizowany stosunek zewnętrzna/wewnętrzna część płuca (nO/I)
Chart: 
| Radioznakowane placebo pMDI (n=10) | Radioznakowany GFF pMDI (N=10)
Standardised central/peripheral ratio (sC/P) | 1.94 | 1.85
Standaryzowany stosunek centralnej/obwodowej części płuca (sC/P)
Badanie scyntygraficzne: skuteczna depozycja GFF zarówno w centralnych, jak i obwodowych drogach oddechowych
GFF = glikopironium/formoterol; pMDI = inhalator ciśnieniowy z dozownikiem.
1. Newman S i wsp. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2012;25:S10-S28; 2. Taylor G i wsp. Eur J Pharm Sci. 2018;111:450-457. 3. Usmani O i wsp. Respir Res. 2021;22(1):261.
Porównywalne wartości uzyskano w badaniu BGF: nO/I = 0,55; sC/P = 2,21.

## Slide 9: Zwiększenie objętości dróg oddechowych
CI, przedział ufności; FRI, Functional Residual Imaging; GFF, glikopironium/formoterol; pMDI, inhalator ciśnieniowy z dozownikiem; siVaw, specific airway volume; siRaw, specific airway resistance
De Backer W i wsp. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:2673–2684.
Chart: 
| Placebo pMDI | GFF AEROSPHERE®
Geometric LS mean | 0.304 | 0.087
71% redukcja oporu
P<0,0001
Średni opór siRaw (kPa·s)
Opór dróg oddechowych
Objętość dróg oddechowych
Placebo pMDI GFF pMDI
Placebo pMDI GFF pMDI
Liczba pacjentów/ płatów płuc:
19/92
19/92
Chart: 
| Placebo pMDI | GFF AEROSPHERE®
Geometric LS mean | 1.02 | 1.79
75% wzrost objętości
P<0,0001
Średnia objętość siVaw (mL/L)
Liczba pacjentów/ płatów płuc:
19/92
19/92
Wyniki badania FRI w 15. dniu (reprezentatywny pacjent)
Średnie wartości w 15. dniu (95% CI)
Placebo GFF AEROSPHERE®
Placebo pMDI BEVESPI AEROSPHERE™
Placebo GFF AEROSPHERE®
References
De Backer W, et al. Int J COPD 2018;13:2673–2684.
Taylor G, et al. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:450–457.
Newman SP, et al. Adv Drug Deliv Rev 2003;55:851–867.
Van Holsbeke C, et al. Ther Adv Respir Dis 2018; doi: 10.1177/1753466618760948
GFF AEROSPHERE™
Zwiększenie objętości dróg oddechowych o 75% w porównaniu do placebo pMDI (P<0,0001), przy wąskim zakresie dla poszczególnych płatów (66–88%)
Średni opór dróg oddechowych zredukowany o 71% w porównaniu do placebo pMDI (P<0,0001; zakres 65–77%).

## Slide 10: AEROSPHERE® - cząstki zapewniające stabilność zawiesiny
Inhalator AEROSPHERE® - lepsza stabilność i homogenność zawiesiny w porównaniu do zawiesin zawierających wyłącznie kryształy związków aktywnych1
Silne, niespecyficzne połączenie między porowatymi cząstkami nośnika a kryształami leku tworzy stabilną zawiesinę wewnątrz kanistra1
Substancje aktywne są równomiernie osadzone na porowatych cząstkach w odpowiednich proporcjach, zapewniając stałą dawkę1,2
Technologia zapewniająca wolniejszą sedymentację w porównaniu porównaniu do zawiesin zawierających wyłącznie kryształy związków aktywnych1,2,3
Inhalator AEROSPHERE® Homogenna zawiesina 30 s po wstrząśnięciu3
Zawiesina z samymi kryształami leku Kryształy leku mogą szybko sedymentować w ciągu 30 s3
Przed wstrząśnięciem
2 s po wstrząśnięciu
Vehring i wsp. Langmuir. 2012;28(42):15015-15023.
Lechuga-Ballesteros i wsp. Future Med Chem. 2011;3(13):1703-1718.
Doty A i wsp. AAPS PharmSciTech 2018;19(2):837–44.
30 s po wstrząśnięciu
30 s po wstrząśnięciu
2 s po wstrząśnięciu
Przed wstrząśnięciem

## Slide 11: Inhalator AEROSPHERE® - wysoka powtarzalność dawkowania
* W porównaniu do zwykłego wstrząśnięcia. ** W porównaniu do braku opóźnienia. *** W porównaniu do wartości deklarowanej.
1. Doty A i wsp. AAPS PharmSciTech 2018;19(2):837–44. 2. Hatley RHM i wsp.J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2017;30:71-79
Dostarczanie leku nawet przy minimalnym wstrząsaniu
Dostarczanie leku nawet z opóźnieniem od wstrząśnięcia do inhalacji
Dostarczanie leku od pierwszej do ostatniej dawki
Zwykłe wstrząśnięcie
Pojedyncze odwrócenie
Łagodne wstrząśnięcie
Początek Środek Koniec
Stopień zużycia kanistra
% średniej dawki dostarczonej*
% średniej dawki dostarczonej**
% średniej dawki dostarczonej***

## Slide 12: Wysoka powtarzalność dawkowania
Podczas 30-dniowego użytkowania, inhalator AEROSPHERE® pozwala na wyższą konsystencję dawkowania niż pMDI wyłącznie z kryształami leku1
Porównywalne, stabilne wartości uzyskano w badaniu kombinacji trójskładnikowej glikopironium/formoterol/mometazon2
pMDI = inhalator ciśnieniowy z dozownikiem.
1. Doty i wsp. AAPS PharmSciTech. 2018;19:837-844; 2. Vehring R i wsp. Langmuir. 2012;28:15015-15023.
AEROSPHERE®
pMDI zsamymi kryształami leku
160
140
120
100
80
60
0
Początek
Środek
Koniec
Początek
Środek
Koniec
% zadeklarowanej dawki dostarczonej
Stopień zużycia kanistra
40
20
AEROSPHERE®
pMDI z samymi kryształami leku
160
140
120
100
80
60
0
Początek
Środek
Koniec
Początek
Środek
Koniec
% zadeklarowanej dawki dostarczonej
Stopień zużycia kanistra
40
20
Glikopironium
Formoterolu fumaran

## Slide 13: BGF AEROSPHERE® – komora inhalacyjna
Pacjenci, którzy mają trudności z synchronizacją uruchomienia inhalatora i wykonania wdechu, mogą stosować produkt leczniczy BGF AEROSPHERE® z komorą inhalacyjną (w tym typu Aerochamber Plus Flow-Vu) w celu zapewnienia właściwego podania produktu leczniczego.
Stosowanie BGF z komorą inhalacyjną Aerochamber Plus Flow-Vu u zdrowych ochotników zwiększało całkowitą ekspozycję ogólnoustrojową na budezonid i glikopironium odpowiednio o 33% i 55%, podczas gdy ekspozycja na formoterol pozostawała niezmieniona.
U pacjentów z dobrą techniką inhalacji ekspozycja ogólnoustrojowa nie zwiększała się w przypadku użycia komory inhalacyjnej.
BGF, budezonid/glikopironium/fumaran formoterolu.
Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Trixeo Aerosphere.

## Slide 14: Bezpieczeństwo fosfolipidów – naturalnego składnika surfaktantu płuc
Fosfolipidy są głównym składnikiem surfaktantu płucnego. Pomagają stabilizować powierzchnię pęcherzyków płucnych, utrzymywać homeostazę przestrzeni pęcherzykowej i chronić przed infekcjami dróg oddechowych1,2
Fosfolipidy wykazują dużą biokompatybilność i są dobrze tolerowane w dolnych drogach oddechowych1
W inhalatorze AEROSPHERE®, ilość fosfolipidów w 1 dawce stanowi niewielką część (<0,5%) ilości występującej naturalnie w surfaktancie płuc3
1. Wauthoz N, Amighi K. Eur J Lipid Sci Technol 2014;116:1114–1128; 2. Glasser J, Mallampalli R. Microbes Infect 2012;14:17–25; 3. Lechuga-Ballesteros D i wsp. Future Med Chem 2011;3(13):1703–1718.
Surfaktant składa się w 80-85% z fosfolipidów.
Chart: 
| Fosfolipidy | Białka | Lipidy
Sales | 0.85 | 0.1 | 0.05

## Slide 15: Podsumowanie
Inhalator AEROSPHERE® - porowate, aerodynamiczne cząstki fosfolipidowe, z wysoką frakcją drobnych cząstek ≥55%1-4
1. Doty A, et al. AAPS PharmSciTech 2018;19(2):837–44. 2. Lechuga-Ballesteros D i wsp. Future Med Chem. 2011;3:1703-1718. 3. Demoly P i wsp. Respir Med. 2014;108:1195-1203. 4. Vehring R i wsp. Langmuir. 2012;28:15015-15023. 5. Israel S i wsp. Eur J Pharm Sci. 2020;153:105472. 6. Usmani O i wsp. Respir Res 2021;22:261. 7. Fernández Tena A, Casan Clarà P. Arch Bronconeumol 2012;48:240–46.
Efektywne dostarczanie leku do centralnych i obwodowych dróg oddechowych z depozycją 2–4 x wyższą niż dla typowych pMDI (32-38% vs 10-20%)5-7
Stabilna, homogenna zawiesina zapewniająca powtarzalne dawkowanie1